# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І.Предмет на поръчката: „Доставка на дентални юнити за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София” с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на техници на ФДМ във фирмата - производител на денталните юнити за следгаранционно поддържане на денталните юнити, както и осигуряване на гаранционно обслужване на доставените дентални юнити, описана подробно, както следва:

| № | Наименование /артикули/ Описание/ | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРАПЕВТИЧЕН ДЕНТАЛЕН ЮНИТ С ГОРНО ОКАЧВАНЕ 32 бр. |
|  | Спецификация: |
| 1,1 | Стоматологичен стол за пациента |
| 1.1.1 | Основни носещи части, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |
| 1.1.2 | Електромеханично задвижване, с товароподемност не по-малка от 180 кг.; |
| 1.1.3 | Синхронизирано движение на облегалката за гърба на пациента със седалката, с цел по-добра ергономия за пациента и стоматолога (при движение на гърба се придвижва и долната част – седалката, т.н.р люлкообразно движение). |
| 1.1.4 | Безшевна тапицерия, лесно снемаща се; |
| 1.1.5 | Ляв подлакътник; |
| 1.1.6 | Подглавник с движение в следнити позиции: |
| 1.1.6.1 | - Нагоре-надолу по височина; |
| 1.1.6.2 | -Напред-назад; |
| 1.1.6.3 | -Странично завъртане ляво-дясно; |
| 1.1.6.4 | -Движението на подглавника да се осъществява по електрически или пневматичен път. |
| 1.1.7 | Системите за защита/стоп (за предпазване на персонала и пациента при непредвидени ситуации) да са от основата на стола, облегалка –гръб на стола, седалката на стола, лекарския блок, сестринския блок; |
| 1.1.8 | Фабрично заложени програми – мин. 5 бр.; |
| 1.1.9 | Отделна програма тип Тренделенбург; |
| 1.1.10 | Управлението на стола да бъде възможно от лекарски блок, сестрински блок и от педала за управление функциите на юнита (включително функциите изплюване и изходна позиция). |
| 1,2 | Лекарски блок с горно окачване |
| 1.2.1 | Монтиран на пантографско рамо, закрепено за водния блок, снабдено с пневмо или електрическа спирачка; |
| 1.2.2 | Рамена на пантографското рамо, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |
| 1.2.3 | 5 работни позиции за инструменти с възможност за активиране на 6-та; |
| 1.2.4 | Рамената (кобилиците) за инструменти в лекарския блок да са с фабрично заложен блокаж за работно положение и да имат възможност за индивидуална настройка на обтягането с цел по-малко натоварване при работа на стоматолога; |
| 1.2.5 | Всички шлаухи на работните инструменти да са на бърза връзка към лекарския блок и да са автоклавируеми; |
| 1.2.6 | Автономно регулиране на водата и въздуха за всеки един инструмент, без шпрей ръкохватката; |
| 1.2.7 | Подреждане на инструментите от ляво на дясно както следва: |
| 1.2.7.1 | - 1-ва позиция: Трифункционална шпрей ръкохватка (въздух, вода и шпрей). Корпусът на ръкохватката да бъде от хром-никелова стомана и да бъде лесно снемащ се от персонала с цел хигиена и автоклавиране на 134˚С; канюлата се маха и на нейно място да могат да се поставят индивидуални канюли за еднократна употреба; |
| 1.2.7.2 | - 2-ра позиция: Фабрично вграден електрически безчетков микромотор с LED светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm. |
| 1.2.7.3 | - 3-та позиция: Шлаух със светлина, система тип Midwest и турбина с LED светлина, керамични лагери, пушбутон, шпрей; |
| 1.2.7.4 | - 4-та позиция: Шлаух без светлина, система тип Borden |
| 1.2.7.5 | - 5-та позиция: Ултразвуков скалер със светлина и функции ЕНДО и СКАЛЕР |
| 1.2.8 | Панел за управление на лекарския блок, пациентския стол и инструментите, вграден на лицевия капак. |
| 1.2.9 | Електронен дисплей с индикатори за: |
| 1.2.9.1 | - Обороти, светлина, посока на въртене, шпрей на електрически микромотор; |
| 1.2.9.2 | - Обороти, светлина, шпрей на турбина /въздушен инструмент; |
| 1.2.9.3 | - Мощност (проценти), светлина, шпрей, индикация за режим (скалер или ендо) на ултразвуков скалер; |
| 1.2.10 | Бутони за управление на стола за пациента: |
| 1.2.10.1 | - Седалка нагоре-надолу; |
| 1.2.10.2 | - Облегалка назад-напред; |
| 1.2.10.3 | - Минимум 5 програми за позициониране на стола; |
| 1.2.10.4 | - Отделно програма Тренделенбург; |
| 1.2.10.5 | - Бутони за задаване на работни параметри за: - Електрически микромотор; - Турбина; - Ултразвук; |
| 1.2.10.6 | - Бутон за реверсиране оборотите на микромотора; |
| 1.2.10.7 | - Бутон за пускане и спиране на водата в плювалника /програмируем по време/; |
| 1.2.10.8 | - Бутон за пускане на водата за чашата /програмируем по време/; |
| 1.2.10.9 | - Бутон за управление на пневмо или електрическата спирачка на пантографското рамо; |
| 1.2.11 | Помощна маса, закрепена за лекарския блок с минимум две подвижни връзки за по-добра мобилност; таблата да е изработена от материал за автоклавиране и лесно да се сваля от персонала; |
| 1.2.12 | Под работните инструменти да има подложка от автоклавируем материал. Лесно и бързо да се сваля от персонала. |
| 1,3 | Воден блок: |
| 1.3.1 | Да е закрепен към пациентския стол и движещ се нагоре надолу с него; |
| 1.3.2 | Фабрично да е заложена подготовка за допълнително надграждане с различни модули, като: |
| 1.3.2.1 | - Автономно захранване с вода на работните инструменти /хидрофор/; |
| 1.3.2.2 | - Система за дезинфекция на водните пътища в апарата съответстваща на стандарт EN1717; |
| 1.3.2.3 | - Обемът на корпуса да позволява монтиране на дренажна аспирационна система; |
| 1.3.3 | Плювалникът да е монтиран на конзола и да позволява: |
| 1.3.3.1 | - Завъртане минимум на 180°; |
| 1.3.3.2 | - Да е бързо и лесно снемаем от компетенцията на лекаря или асистента за ежедневно автоклавиране и хигиена; |
| 1.3.4 | Основа с подложка за поставяне на чаша за вода със снемаем накрайник за пълнене. |
| 1,4 | Сестрински блок |
| 1.4.1 | с изнесено рамо, закрепено за водния блок, със фабрично заложени минимум 4 броя гнезда и пулт за управление на стола за пациента, плювалника и чашата. |
| 1.4.2 | Гнезда за: |
| 1.4.2.1 | - Широка аспирация с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |
| 1.4.2.2 | - Слюносмукател с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |
| 1.4.2.3 | - Фотополимерна LED лампа, мощност мин. 2000 mW/cm2, количество отделена енергия мин. 24000 mJ/cm2; |
| 1.4.2.4 | - 1 свободно; |
| 1,5 | Осветително тяло |
| 1.5.1 | Закрепване на осветителното тяло за водния модул с конзола и двойно ножично рамо. Рефлекторът е въртящ се по три оси (три дименсионално) и е с автоклавируеми ръкохватки. |
| 1.5.2 | Работни параметри на осветителното тяло: |
| 1.5.2.1 | - Не по-малко от 4 900 K и не повече от 6 000 K; |
| 1.5.2.2 | - Плавно регулиране на светлинния интензитет от 8 000 Lux до минимум 30 000 Lux. |
| 1,6 | Електрически крачен пускател / педал с команди: |
| 1.6.1 | Пускане и спиране на водата в инструментите; |
| 1.6.2 | Бутон за пускане на въздух през шпрея на турбината и микромотора, заместващ шпрей ръкохватката; |
| 1.6.3 | Плавно регулиране на : |
| 1.6.3.1 | - Обороти на микро мотор; |
| 1.6.3.2 | - Работeн въздух за турбина; |
| 1.6.3.3 | - Интензитет на ултразвук; |
| 1.6.4 | Управление на стола за пациента: |
| 1.6.4.1 | -Бутон за изпълнение на програма изплюване; |
| 1.6.4.2 | -Бутон за изходна позиция; |
| 1.6.4.3 | -Бутони за движение на седалката и облегалката тип джойстик. |
| 1,7 | Стол за стоматолога |
| 2 | ОРТОПЕДИЧЕН ДЕНТАЛЕН ЮНИТ С ГОРНО ОКАЧВАНЕ 18 бр. |
|  | Спецификация: |
| 2,1 | Стоматологичен стол за пациента |
| 2.1.1 | Основни носещи части, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |
| 2.1.2 | Електромеханично задвижване, с товароподемност не по-малка от 180 кг.; |
| 2.1.3 | Синхронизирано движение на облегалката за гърба на пациента със седалката, с цел по-добра ергономия за пациента и стоматолога (при движение на гърба се придвижва и долната част – седалката, т.н.р люлкообразно движение). |
| 2.1.4 | Безшевна тапицерия, лесно снемаща се; |
| 2.1.5 | Ляв подлакътник; |
| 2.1.6 | Подглавник с движение в следнити позиции: |
| 2.1.6.1 | - Нагоре-надолу по височина; |
| 2.1.6.2 | - Напред-назад; |
| 2.1.6.3 | - Странично завъртане ляво-дясно; |
| 2.1.6.4 | - Движението на подглавника да се осъществява по електрически или пневматичен път. |
| 2.1.7 | Системите за защита/стоп (за предпазване на персонала и пациента при непредвидени ситуации) да са от основата на стола, облегалка –гръб на стола, седалката на стола, лекарския блок, сестринския блок; |
| 2.1.8 | Фабрично заложени програми – мин. 5 бр.; |
| 2.1.9 | Отделна програма тип Тренделенбург; |
| 2.1.10 | Управлението на стола да бъде възможно от лекарски блок, сестрински блок и от педала за управление функциите на юнита (включително функциите изплюване и изходна позиция). |
| 2,2 | Лекарски блок с горно окачване |
| 2.2.1 | Монтиран на пантографско рамо, закрепено за водния блок, снабдено с пневмо или електрическа спирачка; |
| 2.2.2 | Рамена на пантографското рамо, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави; |
| 2.2.3 | 5 работни позиции за инструменти с възможност за активиране на 6-та; |
| 2.2.4 | Рамената (кобилиците) за инструменти в лекарския блок да са с фабрично заложен блокаж за работно положение и да имат възможност за индивидуална настройка на обтягането с цел по-малко натоварване при работа на стоматолога; |
| 2.2.5 | Всички шлаухи на работните инструменти да са на бърза връзка към лекарския блок и да са автоклавируеми; |
| 2.2.6 | Автономно регулиране на водата и въздуха за всеки един инструмент, без шпрей ръкохватката; |
| 2.2.7 | Подреждане на инструментите от ляво на дясно както следва: |
| 2.2.7.1 | - 1-ва позиция: Трифункционална шпрей ръкохватка (въздух, вода и шпрей). Корпусът на ръкохватката да бъде от хром-никелова стомана и да бъде лесно снемащ се от персонала с цел хигиена и автоклавиране на 134˚С; канюлата се маха и на нейно място да могат да се поставят индивидуални канюли за еднократна употреба; |
| 2.2.7.2 | - 2-ра позиция: Фабрично вграден електрически безчетков микромотор с LED светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm. |
| 2.2.7.3 | - 3-та позиция: Шлаух със светлина, система тип Midwest |
| 2.2.7.4 | - 4-та позиция: Шлаух без светлина, система тип Borden |
| 2.2.7.5 | - 5-та позиция: Втори Фабрично вграден електрически безчетков микромотор без светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm. |
| 2.2.8 | Панел за управление на лекарския блок, пациентския стол и инструментите, вграден на лицевия капак. |
| 2.2.9 | Електронен дисплей с индикатори за: |
| 2.2.9.1 | - Обороти, светлина, посока на въртене, шпрей на електрически микромотор; |
| 2.2.9.2 | - Обороти, светлина, шпрей на турбина /въздушен инструмент; |
| 2.2.9.3 | - Мощност (проценти), светлина, шпрей, индикация за режим (скалер или ендо) на Ултразвуков скалер; |
| 2.2.10 | Бутони за управление на стола за пациента: |
| 2.2.10.1 | - Седалка нагоре-надолу; |
| 2.2.10.2 | - Облегалка назад-напред; |
| 2.2.10.3 | - Минимум 5 програми за позициониране на стола; |
| 2.2.10.4 | - Отделно програма Тренделенбург; |
| 2.2.10.5 | - Бутони за задаване на работни параметри за: - Електрически микромотор; - Турбина; - Ултразвук; |
| 2.2.10.6 | - Бутон за реверсиране оборотите на микромотора; |
| 2.2.10.7 | - Бутон за пускане и спиране на водата в плювалника /програмируем по време/; |
| 2.2.10.8 | - Бутон за пускане на водата за чашата /програмируем по време/; |
| 2.2.10.9 | - Бутон за управление на пневмо или електрическата спирачка на пантографското рамо; |
| 2.2.11 | Помощна маса, закрепена за лекарския блок с минимум две подвижни връзки за по-добра мобилност; таблата да е изработена от материал за автоклавиране и лесно да се сваля от персонала; |
| 2.2.12 | Под работните инструменти да има подложка от автоклавируем материал. Лесно и бързо да се сваля от персонала. |
| 2,3 | Воден блок: |
| 2.3.1 | Да е закрепен към пациентския стол и движещ се нагоре надолу с него; |
| 2.3.2 | Фабрично да е заложена подготовка за допълнително надграждане с различни модули, като: |
| 2.3.2.1 | - Автономно захранване с вода на работните инструменти /хидрофор/; |
| 2.3.2.2 | - Система за дезинфекция на водните пътища в апарата съответстваща на стандарт EN1717; |
| 2.3.2.3 | - Обемът на корпуса да позволява монтиране на дренажна аспирационна система; |
| 2.3.3 | Плювалникът да е монтиран на конзола и да позволява: |
| 2.3.3.1 | - Завъртане минимум на 180°; |
| 2.3.3.2 | - Да е бързо и лесно снемаем от компетенцията на лекаря или асистента за ежедневно автоклавиране и хигиена; |
| 2.3.4 | Основа с подложка за поставяне на чаша за вода със снемаем накрайник за пълнене. |
| 2,4 | Сестрински блок |
| 2.4.1 | с изнесено рамо, закрепено за водния блок, със фабрично заложени минимум 4 броя гнезда и пулт за управление на стола за пациента, плювалника и чашата. |
| 2.4.2 | Гнезда за: |
| 2.4.2.1 | - Широка аспирация с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |
| 2.4.2.2 | - Слюносмукател с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/); |
| 2.4.2.4 | - 2 свободни; |
| 2,5 | Осветително тяло |
| 2.5.1 | Закрепване на осветителното тяло за водния модул с конзола и двойно ножично рамо. Рефлекторът е въртящ се по три оси (три дименсионално) и е с автоклавируеми ръкохватки. |
| 2.5.2 | Работни параметри на осветителното тяло: |
| 2.5.2.1 | - Не по-малко от 4 900 K и не повече от 6 000 K; |
| 2.5.2.2 | - Плавно регулиране на светлинния интензитет от 8 000 lux до минимум 30 000 lux. |
| 2,6 | Електрически крачен пускател / педал с команди: |
| 2.6.1 | Пускане и спиране на водата в инструментите; |
| 2.6.2 | Бутон за пускане на въздух през шпрея на турбината и микромотора, заместващ шпрей ръкохватката; |
| 2.6.3 | Плавно регулиране на : |
| 2.6.3.1 | - Обороти на микро мотор; |
| 2.6.3.2 | - Работeн въздух за турбина; |
| 2.6.3.3 | - Интензитет на ултразвук; |
| 2.6.4 | Управление на стола за пациента: |
| 2.6.4.1 | - Бутон за изпълнение на програма изплюване; |
| 2.6.4.2 | - Бутон за изходна позиция; |
| 1.5.4.3 | - Бутони за движение на седалката и облегалката тип джойстик. |
| 2,7 | Стол за стоматолога |